| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 7/PN/NS/2019 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot postępowania | Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 NIP: 567-000-41-26 Tel. (23) 662-42-78 Fax (23) 662-42-78 wew. 61 www.pgk.plonsk.pl e-mail pgk@pgk.plonsk.pl |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Województwo: Regon: NIP Tel. Fax e-mail kontaktowy |
| Proponowana marka podwozia, model, typ, nr VIN, itp. |  |
| Proponowana marka zabudowy, model, typ, nr seryjny, itp. |  |
| Cena ofertowa brutto za zakup kompletnego pojazdu | Zapis podany liczbą: | Zapis podany słownie: |
| Termin realizacji umowy (należy podać w dniach) |  |
| Okres udzielonej gwarancji (należy podać w miesiącach) |  |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe) | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem żadnym z powyższych |

Dane dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wymagania Zamawiającego dotyczące samochodu ciężarowego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. |  |
| 2. | Podwozie 3-osiowe o DMC min. 26 000 kg. |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy 235 - 245 kW i momencie obrotowym min. 1 200 Nm spełniający normę EURO 6. |  |
| 4. | Silnik o pojemności 7,6 – 8,0 l. |  |
| 5. | Stalowa miska olejowa. |  |
| 6. | Skrzynia biegów automatyczna 6 biegów do przodu i 1 bieg wsteczny, ze zmiennikiem momentu obrotowego. |  |
| 7. | Hamulec silnikowy o mocy min. 170 kW. |  |
| 8. | Fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika o momencie min. 600 Nm. |  |
| 9. | Blokada mechanizmu różnicowego. |  |
| 10. | Przełożenie mostu 4,12. |  |
| 11. | Nośność osi przedniej min. 8,0 Mg, nośność osi napędowej min. 13,0 Mg, nośność osi tylnej skrętnej min 7,5 Mg. |  |
| 12. | Tylny most z zwolnicami - funkcja dociążenia osi napędowej i zwolnienia osi wleczonej. |  |
| 13. | Tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie dwukanałowe. |  |
| 14. | Sterowanie obrotami biegu jałowego w trakcie jazdy. |  |
| 15. | Opony o rozmiarze 315/80/R 22,5. |  |
| 16. | Koło zapasowe. |  |
| 17. | Rozstaw osi 3600 - 3700 mm. |  |
| 18. | Kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa. |  |
| 19. | Klimatyzacja fabryczna. |  |
| 20. | Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej. |  |
| 21. | Szyby sterowane elektrycznie. |  |
| 22. | Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 23. | Radio analogowe ze streamingiem przez Bluetooth 4.0 z funkcją głośnomówiącą i sterowaniem przy kierownicy. |  |
| 24. | Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości. |  |
| 25. | Wydech między podłużnicami. |  |
| 26. | Chwyt powietrza na wysokości kabiny. |  |
| 27. | Fabryczna osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna tzw. blenda. |  |
| 28. | Fabryczna belka do mocowania osprzętu na dachu. |  |
| 29. | Zderzak z tworzywa sztucznego trzyczęściowy, narożniki stalowe. |  |
| 30. | Światła do jazdy dziennej. |  |
| 31. | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min. 315 l oraz zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 32 l. |  |
| 32. | Akumulatory o pojemności min. 185 Ah bezobsługowe. |  |
| 33. | Zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatorów. |  |
| 34. | Moduł elektroniczny dla producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN. |  |
| 35. | Brzęczyk biegu wstecznego. |  |
| 36. | Gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej. |  |
| Lp. | Wymagania Zamawiającego dotyczące zabudowy | Propozycja Wykonawcy |
| 1. | Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019. |  |
| 2. | Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym. |  |
| 3. | Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1. |  |
| 4. | Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali o grubości minimum 4 mm. |  |
| 5. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3. |  |
| 6. | Objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3. |  |
| 7. | Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5. |  |
| 8. | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1 100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3. |  |
| 9. | Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm. |  |
| 10. | Dno wanny zasypowej wykonane ze stali Hardox 450 lub równoważnej o grubości min. 8 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali o grubości min. 6 mm. |  |
| 11. | Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny (cykl pojedynczy i ciągły) i manualny hydrauliczny, proporcjonalne dźwignie hydrauliczne obsługujące ręczne sterowanie płyty transportowej i zagęszczającej. |  |
| 12. | Proporcjonalna dźwignia hydrauliczna do obsługi urządzenia zasypowego umieszczona po obu stronach. |  |
| 13. | Siłowniki hydrauliczne prasy zagęszczającej (płyty transportowej i płyty prasującej) umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej. |  |
| 14. | Kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7” zamontowanym w kabinie. |  |
| 15 | Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy, po min. dwie sztuki na stronę oraz min. trzy z tyłu zabudowy. |  |
| 16. | Dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy LED. |  |
| 17. | Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED. |  |
| 18. | Automatyczna regulacja obrotów silnika. |  |
| 19. | Układ centralnego smarowania zabudowy na smar stały lub półpłynny. Ilość punktów smarnych nie mniej niż 20. |  |
| 20. | Krawędź wanny zasypowej po otwarciu klapy musi znajdować się nie wyżej niż 1 150 mm od podłoża. |  |
| 21. | Ostrzegawcze pasy odblaskowe na kabinie i na zabudowie. |  |
| 22. | Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE. |  |
| 23. | Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej za pomocą przełączników. |  |
| 24. | Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy. |  |
| 25. | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy. |  |
| 26. | Płyty wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach, bezobsługowe. |  |
| 27. | Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem z możliwością domontowania wagi statycznej. |  |
| 28. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznej ścianie. |  |
| 29. | Podwyższona ściana czołowa skrzyni ładunkowej do wysokości min. 500 mm. |  |
| 30. | Min. trzy wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie. |  |
| 31. | Jeden rozdzielacz hydrauliczny umieszczony wewnątrz odwłoka do sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy śmieciarki. |  |
| 32. | Pompa o zmiennej wydajności zamontowana bezpośrednio na przystawce odsilnikowej o przepływie minimum 95 litrów na minutę. |  |
| 33. | Sterowanie zasypem za pomocą dźwigni hydraulicznej i elektrycznego pilota. |  |

UWAGA

W kolumnie „propozycja Wykonawcy” należy wpisać szczegółowe parametry oferowane przez Wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie Zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum, od – do, około itp.

Oświadczamy, że:

- na przedmiot zamówienia udzielamy …….  miesięcznej gwarancji jakości,

- zapewnimy dostępność serwisu, w tym mobilnego, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze  od daty pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii a awarię usuniemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych,

- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, zapewnimy Zamawiającemu pojazd zastępczy o podobnych parametrach,

- posiadamy serwis zlokalizowany w ……………………………… (podać nazwę miejscowości),

- wraz z urządzeniem dostarczymy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- homologację lub dopuszczenie jednostkowe dla kompletnego pojazdu.

- cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- zastrzegamy / nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców*.

| L.p. | Część zamówienia (należy określić zakres prac, które zostaną wykonane przez podwykonawców) | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*-niewłaściwe wykreślić

W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.

- na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, załączam oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do siwz,

- Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………..                                                                              	………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 2 do SIWZ Nr 7/PN/NS/2019 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych , oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1)	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

….…………..                                                                              		…………………..…………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2)	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….......

………………..                                                                              	………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                             	 ……....…………………….

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami ………………………………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                  	                                                          	 …………………………….

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..                                                                              	……………………………..

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 3 do SIWZ Nr 7/PN/NS/2019 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres Wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych”, oświadczam że:

- nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 798 ze zm.)*

- nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 798 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*

- przynależymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*niewłaściwe skreślić

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty,  Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

………………..                                                                              	…………………………….

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

| Umowa (projekt) | Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 7/PN/NS/2019 |
| --- | --- |

### UMOWA

w sprawie 7/PN/NS/2019 –- zawarta w Płońsku, dnia .............. 2019 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000088095, o nr NIP 567-000-41-26, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 34.548.500,00 zł, w imieniu i na rzecz którego działa:

mgr inż. Dariusz Matuszewski		 - Prezes Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

w imieniu i na rzecz którego działa:

……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zmianami), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych marki ……………., typ …………., model ……………VIN ……………., wyprodukowanej w ……… roku wraz z zabudową marki ……, model ………. nr seryjny …….

  - Parametry techniczne podwozia:

- Podwozie 3-osiowe o DMC ………. kg.

- Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy …. kW i momencie obrotowym …… Nm, spełniający normę EURO 6.

- Silnik o pojemności …. l.

- Stalowa miska olejowa.

- Skrzynia biegów automatyczna 6 biegów do przodu i 1 bieg wsteczny, ze zmiennikiem momentu obrotowego.

- Hamulec silnikowy o mocy ….. kW.

- Fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika o momencie ………. Nm.

- Blokada mechanizmu różnicowego.

- Przełożenie mostu 4,12.

- Nośność osi przedniej … Mg, nośność osi napędowej …. Mg, nośność osi tylnej skrętnej …. Mg.

- Tylny most z zwolnicami - funkcja dociążenia osi napędowej i zwolnienia osi wleczonej.

- Tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie dwukanałowe.

- Sterowanie obrotami biegu jałowego w trakcie jazdy.

- Opony o rozmiarze 315/80/R 22,5.

- Koło zapasowe.

- Rozstaw osi ………. mm.

- Kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

- Klimatyzacja fabryczna.

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej.

- Szyby sterowane elektrycznie.

- Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.

- Radio analogowe ze streamingiem przez Bluetooth 4.0 z funkcją głośnomówiącą i sterowaniem przy kierownicy.

- Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości.

- Wydech między podłużnicami.

- Chwyt powietrza na wysokości kabiny.

- Fabryczna osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna tzw. blenda.

- Fabryczna belka do mocowania osprzętu na dachu.

- Zderzak z tworzywa sztucznego trzyczęściowy, narożniki stalowe.

- Światła do jazdy dziennej.

- Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności …. l oraz zbiornik Ad-Blue o pojemności ….. l.

- Akumulatory o pojemności ….. Ah bezobsługowe.

- Zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatorów.

- Moduł elektroniczny dla producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN.

- Brzęczyk biegu wstecznego.

- Gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej.

  - Parametry techniczne zabudowy:

- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym.

- Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1.

- Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali o grubości …. mm.

- Pojemność skrzyni ładunkowej …. m3.

- Objętość kosza zasypowego … m3.

- Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5.

- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3.

- Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości …. mm.

- Dno wanny zasypowej wykonane ze stali ………. o grubości …. mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali o grubości …. mm.

- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny (cykl pojedynczy i ciągły) i manualny hydrauliczny, proporcjonalne dźwignie hydrauliczne obsługujące ręczne sterowanie płyty transportowej i zagęszczającej.

- Proporcjonalna dźwignia hydrauliczna do obsługi urządzenia zasypowego umieszczona po obu stronach.

- Siłowniki hydrauliczne prasy zagęszczającej (płyty transportowej i płyty prasującej) umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej.

- Kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD ….” zamontowanym w kabinie.

- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy, po min. dwie sztuki na stronę oraz min. trzy z tyłu zabudowy.

- Dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy LED.

- Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED.

- Automatyczna regulacja obrotów silnika.

- Układ centralnego smarowania zabudowy na smar stały lub półpłynny. Ilość punktów smarnych nie mniej niż 20.

- Krawędź wanny zasypowej po otwarciu klapy musi znajdować się na wysokości ….. mm od podłoża.

- Ostrzegawcze pasy odblaskowe na kabinie i na zabudowie.

- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.

- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej za pomocą przełączników.

- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy.

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy.

- Płyty wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach, bezobsługowe.

- Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem z możliwością domontowania wagi statycznej.

- Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznej ścianie.

- Podwyższona ściana czołowa skrzyni ładunkowej do wysokości …. mm.

- Min. trzy wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie.

- Jeden rozdzielacz hydrauliczny umieszczony wewnątrz odwłoka do sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy śmieciarki.

- Pompa o zmiennej wydajności zamontowana bezpośrednio na przystawce odsilnikowej o przepływie 95 litrów na minutę.

- Sterowanie zasypem za pomocą dźwigni hydraulicznej i elektrycznego pilota.

  - Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- homologację lub dopuszczenie jednostkowe dla kompletnego pojazdu.

  - Pojazd w swoim wyposażeniu posiada:

- dwa kpl. kluczyków,

- trójkąt ostrzegawczy,

- apteczkę,

- gaśnicę,

- klucz do kół,

- lewarek.

  - Wykonawca oświadcza, że oferowana śmieciarka, stanowiąca przedmiot umowy jest fabrycznie nowa, stanowi własność Wykonawcy, jest wolna od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niej prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania w tym egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.

§ 2

  - W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu.

  - Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy w dniu protokolarnego odbioru pojazdu od Wykonawcy.

  - Wykonawca poświadczy odbyte szkolenie na piśmie.

§ 3

  - Zamawiający udziela Wykonawcy na przedmiot umowy gwarancji na okres …….. miesięcy.

  - Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu, w tym mobilnego, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.

  - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu pojazd zastępczy o podobnych parametrach.

  - Wykonawca posiada serwis zlokalizowany w miejscowości ……………………………………….

  - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji określona zostanie w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy.

  - Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji rozszerzy swoją odpowiedzialność za wady śmieciarki poprzez udzielenie pisemnej rękojmi na okres 36 miesięcy.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego. Jeżeli jednak w okresie, na jaki została udzielona rękojmia nie zostanie stwierdzona wada, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygaśnie z upływem tego okresu.

  - Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po przybyciu zapewnionego przez Wykonawcę serwisu, albo dostarczenia śmieciarki do serwisu na koszt Wykonawcy, przy czym zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie w 7 dniu roboczym od daty jej rozpoczęcia.

  - Okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie do dnia wydania przedmiotu umowy po usunięciu wady przedłuża termin rękojmi i gwarancji. W przypadku wymiany zespołu, podzespołu lub części przedmiotu zamówienia, dokonania istotnej naprawy rzeczy, okres rękojmi

i gwarancji rozpoczyna bieg na nowo od daty ich wydania Zamawiającemu po wymianie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - W ramach uprawnień w zakresie gwarancji, Zamawiający ma prawo do wymiany przedmiotu umowy na nowy, taki sam lub inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie niższych od parametrów śmieciarki będącej przedmiotem umowy, jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu umowy będzie naprawiany 3 razy, a przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem, albo Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej, że usunięcie wady śmieciarki jest niemożliwe. W takim przypadku termin rękojmi i gwarancji rozpocznie bieg z chwilą protokolarnego przekazania nowego pojazdu do użytkowania.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie serwisu w dni od poniedziałku do piątku.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie ……… dni od dnia podpisania umowy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni od planowanego terminu dostawy, pisemnie, telefonicznie, faxem lub drogą mailową.

- Miejscem dostawy jest teren Przedsiębiorstwa przy ul. Mickiewicza 4 w Płońsku.

- Odbioru technicznego kompletnej i w pełni sprawnej śmieciarki dokona powołana przez Zamawiającego komisja, która zbada zgodność parametrów technicznych maszyny z zapisami zawartymi w siwz i opracowanej na jej podstawie ofercie.

- Z czynności odbioru pojazdu bez wad i usterek spisany zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia i wyznaczy w tym celu inny termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nie dające się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie tych wad w odpowiednim terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia od umowy w tym przypadku przysługiwać będzie w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wad lub usterek.

§ 5

    - Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wynosi:

……………………zł netto (słownie ………………………………………………………………..)

…………………… zł podatek VAT (słownie ………………………………………………………)

…………………… brutto (słownie …………………………………………………………………)

    - Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom 
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym cenę zakupu śmieciarki, koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników, podatek VAT i inne koszty jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu. Data zapłaty jest datą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego śmieciarki bez wad i usterek, podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1,

  - w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku usunięcia wady określonego w § 3 ust. 2, poza przypadkiem dostarczenia przez Wykonawcę śmieciarki zastępczej na czas niezbędny do dokonania naprawy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

  - Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego.

  - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 8

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenie do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, bądź odmawia odbioru pełnowartościowego przedmiotu umowy,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy ………………………… tel. ………… e-mail ……………………………..

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy ………………………… tel. ………………… e-mail ……………………….

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:									Zamawiający: