| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 3/PN/R/2017 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot postępowania | Dzierżawa i zakup używanego rozdrabniacza do odpadów komunalnych. |
| --- | --- |
| Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 NIP: 567-000-41-26 |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Regon: NIP: |
| Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia | Cyfrowo: | Słownie: |
| Stała kwota czynszu dzierżawnego brutto (za jeden miesiąc użytkowania maszyny) |  |  |
| Długość udzielonej gwarancji w miesiącach (po obowiązkowym okresie gwarancji trwającym 1 miesiąc) |  |
| Termin realizacji umowy (należy podać w dniach roboczych) |  |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe) | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem |

Proponowany rozdrabniacz spełnia poniższe warunki

| Lp. | Wymagania zamawiającego | Propozycja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku (podać rok produkcji) oraz z ilością przepracowanych motogodzin nie większa niż 6000 (podać stan licznika). |  |
| 2. | Nazwa producenta - typ maszyny, model. |  |
| 3. | Wydajność eksploatacyjna min. 23 Mg/h przy 250 kg/m3. |  |
| 4. | Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający – min. 12 kW/nóż. |  |
| 5. | Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym: co najmniej trzyosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h. |  |
| 6. | Urządzenie łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm. |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe. |  |
| 8. | Urządzenie wyposażenie w zaczep kulowy na końcu dyszla, celem przeciągania maszyny po placu za pomocą np. ładowarki. |  |
| 9. | Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy (DMC): max. 25 Mg. |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy 300 kW - 500 kW. |  |
| 11. | Zbiornik paliwa: 500 litrów – 700 litrów. |  |
| 12. | Komora rozdrabniająca wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający. |  |
| 13. | Wysokość załadunku komory rozdrabniającej max. 3100 mm. |  |
| 14. | Szerokość załadunku komory rozdrabniającej: min. 3000 mm. |  |
| 15. | Sposób rozdrabniania materiału: wał- grzebień. |  |
| 16. | Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny. |  |
| 17. | Długość wału rozdrabniającego: 3000 mm – 3500 mm. Średnica wału rozdrabniającego: 600 mm – 1200 mm. |  |
| 18. | Prędkość obrotowa wału podczas pracy stała: 25 obr./min – 45 obr./min. |  |
| 19. | Wyposażenie wału w rewers. |  |
| 20. | Wyposażenie wału w nowe łatwo wymienne noże rozdrabniające. |  |
| 21. | Liczba noży na wale: 15 sztuk - 35 sztuk. |  |
| 22. | Wał wyposażono w noże z możliwością ich łatwej regeneracji. |  |
| 23. | Możliwość stosowania różnych rodzajów noży: min trzy różne typy - podać jakie. |  |
| 24. | Długość grzebienia rozdrabniającego: 3000 mm – 4000 mm. |  |
| 25. | Grzebień rozdrabniający opuszczany i podnoszony hydraulicznie. |  |
| 26. | Liczba elementów grzebienia: 15 sztuk - 35 sztuk. |  |
| 27. | Możliwość łatwej regeneracji elementów grzebienia |  |
| 28. | Wyposażenie grzebienia w łatwo wymienne elementy rozdrabniające. |  |
| 29. | Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym lub przeniesienie napędu (silniki hydrauliczne zamontowane po obu stronach wału rozdrabniającego). |  |
| 30. | Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej wału korbowego silnika. |  |
| 31. | Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny. Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym: Długość taśmy: 3000 mm - 4000 mm, Szerokość taśmy :1000 mm - 1200 mm, Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo. |  |
| 32. | Przenośnik tylny: Długość taśmy: 4000 mm - 6000 mm, Szerokość taśmy: 1000 mm - 1200 mm, Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo. |  |
| 33. | Przenośnik tylny składany i rozkładany hydraulicznie. |  |
| 34. | Maszyna wraz z przenośnikiem dolnym i tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. |  |
| 35. | Maszyna nie wymaga wyposażenia w separator magnetyczny nadtaśmowy nad przenośnikiem tylnym. Wymagane jest doprowadzenie przewodów hydraulicznych i innych elementów służących do napędu separatora hydraulicznego, który w każdej chwili można będzie dołączyć w przyszłości. |  |
| 36. | Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych. |  |

UWAGA

W kolumnie „propozycja wykonawcy” należy wpisać szczegółowe parametry oferowane przez wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji wykonawcy z wymaganiami zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum lub od – do.

Oświadczamy, że:

- proponowana maszyna spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest sprawna technicznie i użytkowo oraz gotowa do pracy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem,

- w okresie dzierżawy, gwarantujemy sprawność maszyny a w przypadku awarii ponosimy wszelkie koszty jej naprawy,

- zapewnimy dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego (dopuszcza się porozumiewanie za pomocą poczty elektronicznej i faxu) zgłoszenia awarii i awaria powinna będzie usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni,

- posiadamy serwis zlokalizowany w ……………………………… (podać nazwę miejscowości),

- wraz z urządzeniem dostarczymy zamawiającemu:

- świadectwo zgodności CE,

- instrukcja obsługi urządzenia DTR,

- katalog części zamiennych,

- dowód rejestracyjny (zarejestrowana jako przyczepa specjalna).

- w ramach zamówienia przeprowadzimy szkolenie minimum trzech pracowników zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji maszyny,

- maszyna znajduje się na terenie RP i na każde żądanie zamawiającego zostanie udostępniona do dokonania oględzin i sprawdzenia przez osoby wyznaczone przez zamawiającego oraz biegłego rzeczoznawcę,

- cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zapewniamy serwis gwarancyjny na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przeszkolimy pracowników (operatorów) wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji rozdrabniarki,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- zastrzegamy / nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców*.

| L.p. | Część zamówienia (należy określić zakres prac, które zostaną wykonane przez podwykonawców) | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*-niewłaściwe wykreślić

W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, zamawiający uzna, że wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.

- Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1

- wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………… 3 objętej przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku będzie wynosiła) …………………………4 PLN.

1 W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) należy przekreślić

2 W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) należy przekreślić

3 Wpisać dostawę, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

4 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy wymienionej wcześniej.

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do siwz,

- Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 2 do SIWZ Nr 3/PN/R/2017 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierżawa i zakup używanego rozdrabniacza do odpadów komunalnych oświadczam, co następuje:

A.	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania:

1.	Oświadczenia dotyczące wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy).

1)	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

….…………..                                                                              ……………………..…………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2)	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkr 13-14, 169-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjąłem następujące środki naprawcze ……………….

………………………………………………………………………………………………………….......

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2.	Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

3.	Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

B.	Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.	Informacja dotycząca wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2.	Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następujących podmiotów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) w następującym zakresie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

W tym przypadku należy załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy swoich zasobów.

C.	Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Pouczenie

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 3 do SIWZ Nr 3/PN/R/2017 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI /BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierżawa i zakup używanego rozdrabniacza do odpadów komunalnych, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634)

- należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634), w skład której wchodzą następujące podmioty:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*niewłaściwe skreślić

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 11 uPZP).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 3/PN/R/2017 |
| --- | --- |

### UMOWA (projekt)

w sprawie 3/PN/R/2017 –- zawarta w Płońsku, dnia .............. 2017 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4,

które reprezentują:

mgr inż. Dariusz Matuszewski		- Prezes Zarządu

mgr inż. Wojciech Ostapowski		- Członek Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................

.................................................................................................................

które reprezentują:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i zakup używanego, mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, drewnopochodnych oraz wielkogabarytowych ……………… (nazwa producenta - typ maszyny, model) z ……. roku dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.	Uwarunkowania techniczne maszyny:

- Ilość przepracowanych motogodzin …………..

- Parametry eksploatacyjne:

- Wydajność eksploatacyjna ……. Mg/h przy …… kg/m3,

- Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający ……. kW/nóż,

- Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym:

- co najmniej trzyosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych   prędkością ……. km/h,

- łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm,

- wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe,

- wyposażenie w zaczep kulowy na końcu dyszla, celem przeciągania maszyny po placu za pomocą np. ładowarki.

- Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy (DMC): …… Mg,

- Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy …. kW (KM),

- Zbiornik paliwa: …….. litrów,

- Komora rozdrabniająca:

- wyposażona w …………..wał rozdrabniający oraz ……….. grzebieni rozdrabniających,

- wysokość załadunku: ……….. mm,

- szerokość załadunku: ………. mm,

- Sposób rozdrabniania materiału: wał- grzebień,

- Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny,

- Wał rozdrabniający:

- długość: ………… mm,

- średnica: ……….. mm,

- prędkość obrotowa podczas pracy stała: …..obr./min,

- wyposażony w rewers wału,

- wyposażony w nowe, łatwo wymienne noże rozdrabniające,

- liczba noży na wale: …. sztuk,

- noże z możliwością ich łatwej regeneracji,

- typy noży …………,

- Grzebień rozdrabniający:

- długość: ….. mm,

- opuszczany i podnoszony hydraulicznie,

- liczba elementów grzebienia: ….. sztuk,

- elementy grzebienia z możliwością ich łatwej regeneracji,

- wyposażony w łatwo wymienne elementy rozdrabniające.

- Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym lub przeniesienie napędu (silniki hydrauliczne zamontowane po obu stronach wału rozdrabniającego),

- Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej wału korbowego silnika,

- Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny,

- Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym:

- Długość taśmy: ………. mm,

- Szerokość taśmy :…… mm,

- Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,

- Przenośnik tylny:

- Długość taśmy: …….. mm,

- Szerokość taśmy: ……. mm,

- Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,

- Przenośnik tylny składany i rozkładany hydraulicznie,

- Maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania,

- Maszyna nie wymaga wyposażenia w separator magnetyczny nadtaśmowy nad przenośnikiem tylnym. Wymagane jest doprowadzenie przewodów hydraulicznych i innych elementów służących do napędu separatora hydraulicznego, który w każdej chwili może być dołączony.

- Maszyna musi być niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania,

- W przyszłości maszyna wraz z separatorem magnetycznym ma stanowić układ również niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania,

- Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.

2.2.	Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

- Wykonawca w okresie dzierżawy, gwarantuje sprawność maszyny a w przypadku awarii ponosi wszelkie koszty jej naprawy,

- Po okresie dzierżawy wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres …..,

- Wykonawca zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego (dopuszcza się porozumiewanie za pomocą poczty elektronicznej lub faxu) zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni,

- Wykonawca posiada serwis zlokalizowany w ……………..,

2.3.	Dokumenty i świadectwa przekazywane wraz z urządzeniem:

- świadectwo zgodności CE,

- instrukcja obsługi urządzenia DTR,

- katalog części zamiennych,

- dowód rejestracyjny (zarejestrowana jako przyczepa specjalna).

2.4.	Pozostałe wymagania i zastrzeżenia zamawiającego.

- Maszyna jest sprawna technicznie i użytkowo oraz gotowa do pracy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.

- W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum trzech pracowników zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji maszyny.

§ 2

- Realizacja zamówienia.

1.1.	Dzierżawa.

- Zamawiający w ramach realizacji zamówienia będzie dzierżawił maszynę w okresie od dnia ………….2017 roku do 31.12.2017 roku.,

- Za okres dzierżawy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego, płatnego w okresach rozliczeniowych.

- Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe:

- 01.08.2017 – 31.08.2017

- 01.09.2017 – 30.09.2017

- 01.10.2017 – 31.10.2017

- 01.11.2017 – 30.11.2017

- 01.12.2017 – 29.12.2017

- Zamawiający będzie wnosił opłaty w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu,

- Wykonawca wystawiać będzie faktury za każdy okres rozliczeniowy w ostatnim dniu roboczym tego okresu.

1.2.	Zakup.

- Z ostatnim dniem dzierżawy zamawiający dokona zakupu urządzenia,

- Kwota wykupu urządzenia wynosi ……………….. PLN brutto,

- Wykonawca wystawi fakturę za cenę określoną w pkt b) w terminie przewidzianym ustawą o podatku od towarów i usług.

1.3.	Dostawa maszyny.

- Wykonawca dostarczy rozdrabniarkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk w dniu ……. 2017 roku,

- Do odbioru maszyny zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność parametrów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w ofercie,

- Protokół odbioru maszyny bez uwag komisji stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia okresu dzierżawy maszyny,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia i wyznaczy w tym celu inny termin,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie usunie tych wad w odpowiednim terminie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§ 3

    - Całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

........................................... zł netto (słownie ...........................................................................................)

........................................... zł podatek VAT (słownie .............................................................................)

.......................................... zł brutto (słownie ..........................................................................................)

    - W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:

- Czynsz dzierżawny w kwocie ………………… PLN brutto,

- Kwota wykupu maszyny w wysokości …………… PLN brutto.

    - Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym sumę kosztów dzierżawnych, cenę wykupu maszyny, koszt transportu maszyny do siedziby zamawiającego, szkolenie pracowników, podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.

    - Opłaty dzierżawne będą wnoszone za miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2017 roku. Zamawiający będzie wnosił opłaty w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Wykonawca wystawiać będzie faktury za każdy miesiąc dzierżawy w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

    - Wykonawca wystawi fakturę za cenę określoną w pkt 2 b) w terminie przewidzianym ustawą o podatku od towarów i usług, a zamawiający ureguluje płatność w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 4

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 1500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy,

  - w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto, gdy Wykonawca w każdym czasie z własnej winy odstąpi od wykonania przedmiotu umowy,

  - w wysokości 10% kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii maszyny powyżej 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,

  - w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii maszyny powyżej 7 dni w okresie gwarancji,

1.2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 20% całkowitej wartości umownej brutto, gdy Zamawiający z własnej winy odstąpi od wykonania przedmiotu zamówienia.

- ustawowe odsetki w przypadku nieregulowania należności w terminach umownych.

- Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności przysługującej wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 5

  - Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

  - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 6

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenie do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, bądź odmawia odbioru pełnowartościowego przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:									Zamawiający