| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 1/PN/RP/2018 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot postępowania | Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą. |
| --- | --- |
| Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 NIP: 567-000-41-26 Tel. (23) 662-42-78 Fax (23) 662-42-78 wew. 61 |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Województwo: Regon: NIP: Tel. Fax |
| Proponowana marka naczepy, model, typ itp. |  |
| Cena ofertowa brutto za zakup naczepy | Liczbą: | Słownie: |
| Cena ofertowa brutto za przystosowanie ciągnika siodłowego do współpracy z naczepą | Liczbą: | Słownie: |
| Termin realizacji umowy (należy podać w tygodniach) |  |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe) | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem |

Proponowana naczepa z ruchomą podłogą spełnia poniższe warunki

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018. |  |
| 2. | Ilość osi – 3. |  |
| 3. | Naczepa przeznaczona do ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 o rozstawie osi 3 600mm i kabiną sypialną. |  |
| 4. | Wysokość siodła nie załadowanego 1 150 – 1 200 mm. |  |
| 5. | Masa własna około 8 300 kg. |  |
| 6. | Długość wewnętrzna użytkowa około 13 430 mm. |  |
| 7. | Szerokość wewnętrzna około 2 470 mm. |  |
| 8. | Wysokość wewnętrzna około 2 685 mm. |  |
| 9. | Konstrukcja ramy podwozia naczepy bez obrzeża przystosowana do zamontowania zabudowy i mechanizmu ruchomej podłogi (bez drzwi bocznych). |  |
| 10. | Pojemność minimum 89 m3. |  |
| 11. | Trzy osie na zawieszeniu pneumatycznym. |  |
| 12. | Nośność każdej osi min. 9 000 kg każda. |  |
| 13. | Hamulce tarczowe. |  |
| 14. | Zawieszenie pneumatyczne z zaworem do podnoszenia i opuszczania. |  |
| 15. | Bezazbestowe okładziny hamulcowe. |  |
| 16. | Automatyczna regulacja luzu hamulcowego. |  |
| 17. | Pierwsza oś podnoszona. |  |
| 18. | Podnoszenie osi automatyczne ze wspomaganiem przyciskiem lub ręczne, mocowane na konsoli. |  |
| 19. | Felgi stalowe 6 szt. w kolorze szarym. |  |
| 20. | Opony 385/65R22,5” – firmy zachodniej. |  |
| 21. | Błotniki nad każdym kołem, tylne z chlapaczami. |  |
| 22. | Mocowanie nadkoli na rurkach ocynkowanych, przykręcanych do ramy pojazdu. |  |
| 23. | Aluminiowy zderzak tylny z lampami LED i uchylną klapą zakrywającą lampy. |  |
| 24. | Boczne zderzaki ochronne, aluminiowe przed osiami z zamocowaniem uchylnym. |  |
| 25. | Kosz podwójny na dwa koła zapasowe naczepy, montowany przed lub za osiami między belkami głównymi. |  |
| 26. | Kliny pod koła mocowane przy nogach podporowych. |  |
| 27. | Skrzynka narzędziowa, plastikowa mocowana z prawej strony pojazdu nie zakryta zderzakami bocznym. |  |
| 28. | Zbiornik na wodę, mocowany z prawej lub lewej strony przed lub za osiami. |  |
| 29. | Laska do zaczepiania plandeki dachowej mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony pojazdu. |  |
| 30. | Drabinka aluminiowa dł. max 3 m, mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony przed osiami. |  |
| 31. | Szeroki chlapacz tylny. |  |
| 32. | Dodatkowe uchwyty na szczotkę i łopatę. |  |
| 33. | Dwuprzewodowy układ powietrzny z automatyczną regulacją siły hamowania system EBS, 2S/2M. |  |
| 34. | Automatyczny hamulec postojowy. |  |
| 35. | RSS – system stabilizacji toru jazdy. |  |
| 36. | Plastikowe zbiorniki powietrza – 2 szt. |  |
| 37. | Przyłącze pneumatyczne standardowe. |  |
| 38. | Instalacja elektryczna 24 V, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 39. | Elektryczny przewód zasilający, zamontowany do wspornika na ścianie czołowej, ze standardowymi wtyczkami. |  |
| 40. | Okrągłe światła tylne LED (pozycyjne/stop, światło cofania, przeciwmgielne). |  |
| 41. | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED i podkładka tablicy wmontowane w zderzak tylny. |  |
| 42. | Światła zewnętrzne „lizaki” zamontowane do boków lamp lub zderzaka tylnego. |  |
| 43. | Pomarańczowe, obrysowe światła boczne mocowane do podwozia wzdłuż naczepy. |  |
| 44. | Przednie, białe światła, mocowane w dolnych lub górnych narożnikach kłonic przednich. |  |
| 45. | Tylne, czerwone światła obrysowe mocowane w górnych narożnikach kłonic. |  |
| 46. | Lakierowane podwozie – kolor czarny. |  |
| 47. | Osie, piasty i nogi podporowe lakierowane w kolorze podwozia. |  |
| 48. | Cynkowane wspornik ściany czołowej. |  |
| 49. | Śrutowanie wszystkich elementów stalowych podwozia. |  |
| 50. | Ściana czołowa i boczne wykonane z profili aluminiowych szer. min. 350 mm i na całą wysokość zabudowy. |  |
| 51. | Na zewnętrznej stronie ścianie czołowej przymocowany stalowy, ocynkowany podest do obsługi zwijania plandeki dachowej. |  |
| 52. | Drabinki wejściowe do podestu po lewej lub prawej stronie lub z obu stron (jak najbliżej ściany przedniej). |  |
| 53. | Na ścianie czołowej zamontowana konsola do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych. |  |
| 54. | Aluminiowe drzwi tylne z uszczelkami i z jednym lub dwoma zewnętrznymi zamkami na każde skrzydło. |  |
| 55. | Uchwyty utrzymujące otwarte drzwi mocowane do podwozia. |  |
| 56. | Belki/poprzeczki dachowe usztywniające ściany boczne – 2 szt, demontowane. |  |
| 57. | Belka dachowa tylna- uchylna. |  |
| 58. | Przesuwna na rolkach aluminiowa ściana wewnętrzna zawieszona na łańcuchach z podłogową plandeką uszczelniającą długości ok. 1200 mm zawieszaną na ścianie i z uszczelnieniami bocznymi. |  |
| 59. | Drzwi wejściowe małe wmontowane po lewej lub prawej stronie ściany przedniej. |  |
| 60. | Aluminiowe odboje z tyłu podwozia. |  |
| 61. | Hydrauliczny mechanizm napędu ruchomej podłogi zamocowany między belkami głównymi po środku podwozia. |  |
| 62. | Aluminiowe deski podłogowe gładkie lub karbowane grubości 10 mm. |  |
| 63. | Sterowanie napędem ruchomej podłogi z konsoli mocowanej przed lub za osiami z lewej strony. |  |
| 64. | Bezprzewodowy pilot do sterowania ruchomą podłogą. |  |
| 65. | Wyjście przewodów hydraulicznych w dolnej części ściany przedniej. |  |
| 66. | Plandeka dachowa o gramaturze min 650g/m2 w kolorze ………………., zwinięta na aluminiowej listwie i rolowana za pomocą korby na prawą (pobocze) stronę naczepy. |  |
| 67. | Napinanie boczne zasuniętej plandeki dachu za pomocą pasów zaczepionych w uchwytach/ grzechotkach mocowanych do podwozia naczepy z lewej strony (kierowca) – 4 szt. |  |
| 68. | Napinanie przednie plandeki dachu za pomocą ekspanderów lub pasów mocowanych na ścianie przedniej i tylnej za pomocą ekspanderów na belce dachowej tylnej. |  |
| 69. | Gumowe odboje pod pasami zapinające plandekę dachu, mocowane na ścianie bocznej – 3 szt. w pionie na każdy pas. |  |
| 70. | Gumowe odboje pod pasami mocowane na dolnym obrzeżu ściany bocznej – 1 szt. na każdy pas. |  |
| 71. | Z prawej strony profilu bocznego u góry, zamontowane uchylne odboje do blokowania zwiniętej plandeki dachu – 4 szt. |  |
| 72. | Korba do zwijania plandeki, mocowana w uchwycie na ścianie przedniej przy balkonie. |  |
| 73. | Oznaczenie konturowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. |  |

UWAGA

W kolumnie „propozycja Wykonawcy” należy wpisać szczegółowe parametry oferowane przez Wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie Zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum, od – do, około itp.

Oświadczamy, że:

- w ramach zamówienia poza dostawą fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą, przystosujemy ciągnik siodłowy marki MAN TGA 01 A12, będący własnością zamawiającego do współpracy z oferowaną naczepą, w tym:

•	zamontujemy przystawkę przenoszenia napędu,

•	zamontujemy pompę hydrauliczną,

•	zamontujemy kompletną instalację hydrauliczną i elektryczną

oraz wykonamy inne nie wymienione czynności umożliwiające współpracę naczepy z ciągnikiem siodłowym.

- udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w Rozdziale 4, pkt 4.2.4 siwz,

- zapewnimy dostępność serwisu, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii a awarię usuniemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,

- posiadamy serwis zlokalizowany w ……………………………… (podać nazwę miejscowości),

- wraz z urządzeniem dostarczymy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- deklarację zgodności dla naczepy,

- gwarancję oraz adresy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

- schemat instalacji elektrycznej w jęz. polskim

- w ramach zamówienia dokonamy rozruchu kompletnego zestawu (ciągnik + naczepa) oraz przeprowadzimy szkolenie minimum trzech pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji,

- cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- zastrzegamy / nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców*.

| L.p. | Część zamówienia (należy określić zakres prac, które zostaną wykonane przez podwykonawców) | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*-niewłaściwe wykreślić

W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z załącznikami nr 2a i 2b do siwz,

- Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 2a do SIWZ Nr 1/PN/RP/20187 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą., oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1)	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

….…………..                                                                              ……………………..…………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2)	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….......

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami ………………………………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 2b do SIWZ Nr 1/PN/RP/2018 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą., oświadczam, co następuje:

Informacja dotycząca wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) w następującym zakresie ………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 3 do SIWZ Nr 1/PN/RP/2018 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI /BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres Wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą”, oświadczamy że:

- nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634)

- należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634), w skład której wchodzą następujące podmioty:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*niewłaściwe skreślić

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 11 uPZP).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

| Umowa (projekt) | Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 1/PN/RP/2018 |
| --- | --- |

### UMOWA

w sprawie 1/PN/RP/2018 –- zawarta w Płońsku, dnia .............. 2018 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4,

które reprezentuje:

mgr inż. Dariusz Matuszewski		- Prezes Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................

.................................................................................................................

które reprezentuje:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą marki ……….., typ …………….. oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12, będącego własnością zamawiającego do współpracy z naczepą.

- Szczegółowy opis naczepy:

- Naczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018.

- Ilość osi – 3.

- Naczepa przeznaczona do ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 o rozstawie osi 3 600 mm i kabiną sypialną.

- Wysokość siodła nie załadowanego ……….. mm.

- Masa własna …………. kg.

- Długość wewnętrzna użytkowa …………….. mm.

- Szerokość wewnętrzna …………. mm.

- Wysokość wewnętrzna ………. mm.

- Konstrukcja ramy podwozia naczepy bez obrzeża przystosowana do zamontowania zabudowy i mechanizmu ruchomej podłogi (bez drzwi bocznych).

- Pojemność …………… m3.

- Trzy osie na zawieszeniu pneumatycznym.

- Nośność każdej osi ………. kg każda.

- Hamulce tarczowe.

- Zawieszenie pneumatyczne z zaworem do podnoszenia i opuszczania.

- Bezazbestowe okładziny hamulcowe.

- Automatyczna regulacja luzu hamulcowego.

- Pierwsza oś podnoszona.

- Podnoszenie osi automatyczne ze wspomaganiem przyciskiem lub ręczne, mocowane na konsoli.

- Felgi stalowe 6 szt. w kolorze szarym.

- Opony 385/65R22,5” – firmy zachodniej.

- Błotniki nad każdym kołem, tylne z chlapaczami.

- Mocowanie nadkoli na rurkach ocynkowanych, przykręcanych do ramy pojazdu.

- Aluminiowy zderzak tylny z lampami LED i uchylną klapą zakrywającą lampy.

- Boczne zderzaki ochronne, aluminiowe przed osiami z zamocowaniem uchylnym.

- Kosz podwójny na dwa koła zapasowe naczepy, montowany przed lub za osiami między belkami głównymi.

- Kliny pod koła mocowane przy nogach podporowych.

- Skrzynka narzędziowa, plastikowa mocowana z prawej strony pojazdu nie zakryta zderzakami bocznym.

- Zbiornik na wodę, mocowany z prawej lub lewej strony przed lub za osiami.

- Laska do zaczepiania plandeki dachowej mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony pojazdu.

- Drabinka aluminiowa dł. …….. m, mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony przed osiami.

- Szeroki chlapacz tylny.

- Dodatkowe uchwyty na szczotkę i łopatę.

- Dwuprzewodowy układ powietrzny z automatyczną regulacją siły hamowania system EBS, 2S/2M.

- Automatyczny hamulec postojowy.

- RSS – system stabilizacji toru jazdy.

- Plastikowe zbiorniki powietrza – 2 szt.

- Przyłącze pneumatyczne standardowe.

- Instalacja elektryczna 24 V, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Elektryczny przewód zasilający, zamontowany do wspornika na ścianie czołowej, ze standardowymi wtyczkami.

- Okrągłe światła tylne LED (pozycyjne/stop, światło cofania, przeciwmgielne).

- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED i podkładka tablicy wmontowane w zderzak tylny.

- Światła zewnętrzne „lizaki” zamontowane do boków lamp lub zderzaka tylnego.

- Pomarańczowe, obrysowe światła boczne mocowane do podwozia wzdłuż naczepy.

- Przednie, białe światła, mocowane w dolnych lub górnych narożnikach kłonic przednich.

- Tylne, czerwone światła obrysowe mocowane w górnych narożnikach kłonic.

- Lakierowane podwozie – kolor czarny.

- Osie, piasty i nogi podporowe lakierowane w kolorze podwozia.

- Cynkowane wspornik ściany czołowej.

- Śrutowanie wszystkich elementów stalowych podwozia.

- Ściana czołowa i boczne wykonane z profili aluminiowych szer. min. 350 mm i na całą wysokość zabudowy.

- Na zewnętrznej stronie ścianie czołowej przymocowany stalowy, ocynkowany podest do obsługi zwijania plandeki dachowej.

- Drabinki wejściowe do podestu po lewej lub prawej stronie lub z obu stron (jak najbliżej ściany przedniej).

- Na ścianie czołowej zamontowana konsola do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych.

- Aluminiowe drzwi tylne z uszczelkami i z jednym lub dwoma zewnętrznymi zamkami na każde skrzydło.

- Uchwyty utrzymujące otwarte drzwi mocowane do podwozia.

- Belki/poprzeczki dachowe usztywniające ściany boczne – 2 szt. demontowane.

- Belka dachowa tylna- uchylna.

- Przesuwna na rolkach aluminiowa ściana wewnętrzna zawieszona na łańcuchach z podłogową plandeką uszczelniającą długości ………. mm zawieszana na ścianie i z uszczelnieniami bocznymi

- Drzwi wejściowe małe wmontowane po lewej lub prawej stronie ściany przedniej.

- Aluminiowe odboje z tyłu podwozia.

- Hydrauliczny mechanizm napędu ruchomej podłogi zamocowany między belkami głównymi po środku podwozia.

- Aluminiowe deski podłogowe gładkie lub karbowane grubości 10 mm.

- Sterowanie napędem ruchomej podłogi z konsoli mocowanej przed lub za osiami z lewej strony.

- Bezprzewodowy pilot do sterowania ruchomą podłogą.

- Wyjście przewodów hydraulicznych w dolnej części ściany przedniej.

- Plandeka dachowa o gramaturze ……………. g/m2  w kolorze szarym zwinięta na aluminiowej listwie i rolowana za pomocą korby na prawą (pobocze) stronę naczepy.

- Napinanie boczne zasuniętej plandeki dachu za pomocą pasów zaczepionych w uchwytach/ grzechotkach mocowanych do podwozia naczepy z lewej strony (kierowca) – 4 szt.

- Napinanie przednie plandeki dachu za pomocą ekspanderów lub pasów mocowanych na ścianie przedniej i tylnej za pomocą ekspanderów na belce dachowej tylnej.

- Gumowe odboje pod pasami zapinające plandekę dachu, mocowane na ścianie bocznej – 3 szt. w pionie na każdy pas.

- Gumowe odboje pod pasami mocowane na dolnym obrzeżu ściany bocznej – 1 szt. na każdy pas.

- Z prawej strony profilu bocznego u góry, zamontowane uchylne odboje do blokowania zwiniętej plandeki dachu – 4szt.

- Korba do zwijania plandeki, mocowana w uchwycie na ścianie przedniej przy balkonie.

- Oznaczenie konturowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- W zakres zamówienia wchodzi również przystosowanie ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12, będącego własnością zamawiającego do współpracy z naczepą, w tym w szczególności:

- montaż przystawki przenoszenia napędu,

- montaż pompy hydraulicznej,

- montaż kompletnej instalacji hydraulicznej i elektrycznej

oraz inne nie wymienione czynności umożliwiające współpracę naczepy z ciągnikiem siodłowym.

- Dokumenty i świadectwa przekazane wraz z naczepą:

- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- deklaracja zgodności dla naczepy,

- gwarancja oraz adresy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

- schemat instalacji elektrycznej w jęz. polskim

- Pozostałe warunki:

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria będzie usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni.

- Wykonawca oświadcza, że posiada serwis zlokalizowany w miejscowości ………………

- W ramach zamówienia Wykonawca dokona rozruchu kompletnego zestawu (ciągnik + naczepa) oraz przeprowadzi szkolenie minimum trzech pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kompletnego przedmiotu umowy w terminie ………. tygodni od dnia podpisania umowy.

- Miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego.

- Odbioru technicznego przystosowanej do współpracy z ciągnikiem siodłowym naczepy dokona powołana przez Zamawiającego komisja, która zbada zgodność parametrów technicznych naczepy z zapisami zawartymi w siwz i opracowanej na jej podstawie ofercie.

- Z czynności odbioru urządzenia bez wad i usterek spisany zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia i wyznaczy w tym celu inny termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nie dające się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie tych wad w odpowiednim terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na naczepę gwarancji jakości:

- 12 miesięcy na podwozie,

- 24 miesiące na układ hamulcowy,

- 24 miesiące na instalację elektryczną,

- 24 miesiące na mechanizm napędu ruchomej podłogi,

- 24 miesiące na osie.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

§ 4

    - Wynagrodzenie za dostawę fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą wynosi:

........................................... zł netto (słownie ...........................................................................................)

........................................... zł podatek VAT (słownie .............................................................................)

.......................................... zł brutto (słownie ..........................................................................................)

    - Wynagrodzenie za przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12, będącego własnością zamawiającego do współpracy z naczepą wynosi:

........................................... zł netto (słownie ...........................................................................................)

........................................... zł podatek VAT (słownie .............................................................................)

.......................................... zł brutto (słownie ..........................................................................................)

    - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu naczepy, przystosowanie ciągnika siodłowego do współpracy z naczepą, koszt transportu do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników, podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez wykonawcę dwóch faktur VAT w wysokościach określonych w ust. 1 i ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

    - Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego naczepy bez wad i usterek, podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy przystosowanej do współpracy z ciągnikiem siodłowym naczepy do siedziby Zamawiającego,

  - w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto, gdy Wykonawca w każdym czasie z własnej winy odstąpi od umowy,

  - w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto, gdy Zamawiający w każdym czasie z winy Wykonawcy odstąpi od umowy,

  - w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia powyżej 3 dni w okresie gwarancji i rękojmi liczonej od dnia wyznaczonego na jej usunięcie.

1.2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 20% całkowitej wartości umownej brutto, gdy Zamawiający z własnej winy odstąpi od wykonania przedmiotu umowy.

- ustawowe odsetki w przypadku nieregulowania należności w terminach umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

  - Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

  - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 7

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenie do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, bądź odmawia odbioru pełnowartościowego przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:									Zamawiający