| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 1 do SWZ Nr 2/PN/S/SCK/2018 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot postępowania | Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnych |
| --- | --- |
| Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 NIP: 567-000-41-26 |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Województwo: Regon: NIP: Nr tel./fax Adres e-mail |
| Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe) | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem |
| Wartość ofertowa netto | ………………………………………………. podana liczbą ………………………………………………. podana słownie |
| Stawka podatku VAT (%) |  |  |
| Wartość ofertowa brutto | ………………………………………………. podana liczbą ………………………………………………. podana słownie |
| Podwozie proponowana marka model, typ, nr VIN, itp., |  |
| Zabudowa proponowany typ, model, nr seryjny |  |
| Termin dostawy pojazdu do siedziby zamawiającego | do 31.12.2018 roku |
| Parametry techniczne stanowiące kryteria oceny ofert |
| Pojazd kompletny fabrycznie nowy* (proszę podać rok produkcji) Pojazd kompletny używany * (proszę podać rok produkcji oraz przebieg) | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Zbiornik główny wykonany ze stali kwasoodpornej * Zbiornik główny wykonany ze stali innej niż kwasoodporna * | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Pompa ssąca o wydajności 1300 m3/h Pompa ssąca o wydajności 1500 m3/h | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Wąż ssawny o średnicy 100 mm * Wąż ssawny ośrednicy 125 mm * | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Pompa wodna ciśnieniowa o wydajności 200 l/min * Pompa wodna ciśnieniowa o wydajności powyżej 300 l/min * | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Stanowisko obsługi do sterowania ręcznego ze skrzynki montowanej na pojeździe oraz obsługa za pomocą sterowania radiowego * Stanowisko obsługi do sterowania ręcznego ze skrzynki montowanej na pojeździe oraz obsługa za pomocą sterowania radiowego oraz dodatkowe stanowisko obsługi do sterowania z kablem do zdalnego sterowania* | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Nośność wysięgnika hydraulicznego powyżej 300 kg* Nośność wysięgnika hydraulicznego poniżej 300 kg* | (*należy wpisać prawidłową opcję) |
| Termin płatności faktury | 14 dni |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Ilość stron składających się na ofertę |  |

Dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wymagania zamawiającego | Propozycje wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |
| 1. | DMC – 18 – 19 Mg, |  |
| 2. | Dwuosiowy - rozstaw osi 3800 - 4200 mm. |  |
| 3. | Silnik: a) Wysokoprężny 290 - 400 KM, b) Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6, c) Skrzynia biegów półautomatyczna lub manualna, d) Wydech wyprowadzony do góry, e) Odsilnikowa przystawka odbioru mocy, f) Tempomat do sterowania pracą pompy, g) Ograniczenie prędkości do 85 km/h (+/- 1 km/h). |  |
| 4. | Oś przednia: a) Przednie zawieszenie – resory paraboliczne nośność min. 7,5 Mg, b) Stabilizator osi przedniej, |  |
| 5. | Oś tylna: a) Tylne zawieszenie - pneumatyczne nośność min. 12 Mg, b) Stabilizator osi tylnej, c) Regulacja wysokości zawieszenia, d) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, e) Regulacja wysokości zawieszenia. |  |
| 6. | Przystawki odbioru mocy: a) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy. |  |
| 7. | Układ hamulcowy: a) Hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe, b) Układ hamulcowy z systemem ABS, c) System kontroli poślizgu + ESP, d) Hamulec silnikowy, e) Osuszacz powietrza podgrzewany. |  |
| 8. | Układ kierowniczy: a) Układ kierowniczy ze wspomaganiem, b) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, c) Fabryczny immobiliser. |  |
| 9. | Zbiornik paliwa 250 -300 litrów z zamykanym korkiem. |  |
| 10. | Koła 22,5 z oponami 315/80R, bieżnik do warunków terenowych. |  |
| 11. | Akustyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego. |  |
| 12. | Kabina: a) Kabina dzienna 3 miejscowa, b) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, c) Klimatyzacja manualna, d) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, e) Szyby sterowane elektrycznie, f) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, g) Światła do jazdy dziennej, h) Regulacja zasięgu świateł, i) Tempomat, j) Komputer pokładowy, k) Tachograf cyfrowy posiadający legalizację, l) Radio z 2 głośnikami, m) Osłona przeciwsłoneczna kabiny, n) Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD, o) Dywaniki gumowe, p) Pokrowce na siedzenia, q) Belka oświetleniowa led min. 1 szt. ostrzegawcza na kabinie kierowcy, r) Lampa ostrzegawcza led min. 2 szt. z tyłu pojazdu, s) Dwa komplety kluczyków, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. |  |
| Zabudowa |
| 1. | Zabudowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017 roku (proszę podać rok produkcji) |  |
| 2. | Zbiornik: a) Zbiornik główny – dzielony przegrodą stałą lub ruchomą, ze stali kwasoodpornej lub czarnej, b) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym. |  |
| 3. | Podziały zbiorników a) Pojemność zbiorników: całkowita min. 9000 litrów, b) Komora szlamu min. 5500 l, c) Komora wody min. 2500 l. |  |
| 4. | Napełnianie komory wody: a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą, b) Sprzęgło do węża strażackiego, c) Pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem, d) Spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN 80 wyposażonym w sprzęgło strażackie i zasuwę odcinającą. |  |
| 5. | Opróżnianie komory szlamu: a) Tłokiem oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej lub poprzez podniesienie całego zbiornika, b) Zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika w przypadku ruchomej przegrody, c) Regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego, w przypadku ruchomej przegrody. |  |
| 6. | Dennica zamykająca/opróżniająca: a) Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz, b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt. olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej, c) Dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem, d) Ryglowanie dennicy hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem, e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności. |  |
| 7. | Koryto zrzutowe szlamu: a) Z blachy stalowej nierdzewnej, z wzmocnionymi krawędziami, b) Zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika, c) Ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem. |  |
| 8. | Kontrola napełnienia komory szlamu: a) Wyskalowany wskaźnik pływakowy. |  |
| 9. | Zrzut wody z nad szlamu: a) Możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku, b) Rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu, c) Odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej. |  |
| 10. | Pompa ssąca: a) Chłodzenie cieczą lub powietrzem, b) Wydajność ssania min. 1300 m³/h (w swobodnym przepływie). |  |
| 11. | Napęd pompy ssącej: a) Z przystawki mocy poprzez przekładnię wielopasową, b) Osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza, c) Przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów, d) Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego. |  |
| 12. | Pompa wodna ciśnieniowa: a) Pompa nurnikowa, b) Wydajność min. 200 l/min przy min. 170 bar. |  |
| 13. | Napęd pompy ciśnieniowej: a) Z przystawki mocy podwozia, mechanicznie poprzez przekładnię pasową, b) Pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa, c) Łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych, d) Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania. |  |
| 14. | System zabezpieczający pompę wodną: a) Zawór przeciążeniowy, b) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody, c) Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody. |  |
| 15. | Układ ssania: a) Wysięgnik z napędem hydraulicznym, b) Wąż ssawny, min. DN100, czynna długość węża min. 10 mb. |  |
| 16. | Główny kołowrót ciśnieniowy: a) Sterowany hydraulicznie, b) Pojemność min. 120 mb dla węża min. DN25. |  |
| 17. | Wysięgnik hydrauliczny: a) Obracany hydraulicznie o min. 180o, b) Ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie), c) Zasięg pracy – min. 2500 mm od osi wzdłużnej pojazdu. |  |
| 18. | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: a) Pojemność węża min. DN1/2 – min. 40 mb, b) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem, c) Napęd hydrauliczny lub zwijany ręcznie. |  |
| 19. | Winda a) Linka stalowa – min. 12 mb, b) Rejestrowany udźwig – 250 kg, c) Napęd hydrauliczny. |  |
| 20. | Stanowisko obsługi do sterowania ręcznego ze skrzynki montowanej na pojeździe, Stanowisko obsługi do sterowania radiowego, Ww stanowiska muszą zapewniać: a) sterowanie bębnem z wężem ssącym oraz ramieniem teleskopowym, b) sterowanie bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego, c) włączenie/wyłączenie pompy ciśnieniowej, d) zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej, e) włączenie / wyłączenie pompy ssącej, f) start / stop, g) wyłącznik bezpieczeństwa. |  |
| 21. | System hydrauliczny: a) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji. |  |
| 22. | System pneumatyczny: a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze. |  |
| 23. | Ogrzewanie zimowe: a) Gwarancja pracy w temperaturze do min. -15o C. |  |
| 24. | Wanny na węże a) Otwarte wanny wykonane ze stali kwasoodpornej, b) Zabudowane na stabilnej konsoli, c) Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia. |  |
| 25. | Skrzynki na wyposażenie: a) Wykonane ze stali kwasoodpornej, b) Zamykane na klucz. |  |
| 26. | Skrzynia na odpady: a) Wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, b) Z tyłu pojazdu, c) Wywracana dla opróżnienia i zdejmowana. |  |
| 27. | Oświetlenie do pracy nocnej: a) Lampy halogenowe - po jednej na każdą ze stron, b) Min. 1 sztuka dodatkowa – halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem, c) Min. 1 szt. z tyłu, na dennicy, na wysokości kamery cofania. |  |
| 28. | Jakość wykonania: a) Producent powinien posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008, b) Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE. |  |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe zabudowanego pojazdu: a) Głowica kanałowa z wkładem ceramicznym 1 szt. 1, b) Głowica stożkowa z wkładem ceramicznym 1 szt.1, c) Dysza przebijająca z wkładem ceramicznym 1 szt.1, d) Banan szt. 1, e) Rolka prowadząca szt. 1, f) Inżektor szt. 1, g) Imadło. |  |

UWAGA

W kolumnie „propozycja Wykonawcy” należy wpisać szczegółowe parametry oferowane przez Wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie Zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum, od – do, około, w przedziale itp.

Oświadczamy, że:

- zapewnimy dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego (e-mailowego) zgłoszenia awarii a awarię usuniemy niezwłocznie,

- posiadamy serwis zlokalizowany w ……………………………… (podać nazwę miejscowości),

- w okresie trwania gwarancji, w przypadku awarii trwającej więcej niż 3 dni, Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy, spełniający wszystkie warunki pojazdu przekazanego do naprawy,

- wraz z urządzeniem dostarczymy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- 2 komplety kluczyków,

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.

- cena kompletnego pojazdu podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

- pozyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia,

- nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- zastrzegamy* / nie zastrzegamy* w trybie § 3 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówien sektorowych w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku nr 4 do swz i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w swz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zamówienie zrealizujemy samodzielnie* / przy udziale podwykonawców*.

| L.p. | Część zamówienia, które zostanie wykonane przez podwykonawców | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*-niewłaściwe wykreślić

W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.

- Informujemy, że wybór naszej oferty (właściwe zaznaczyć stawiając „X” w odpowiedniej kratce):

□	nie będzie powodował obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT przez Zamawiającego

□	będzie powodował obowiązek odprowadzania podatku od towarów i usług VAT przez Zamawiającego w następującym zakresie

| L.p. | Nazwa przedmiotu*, którego dostawa prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT. | Wartość usług i w PLN bez podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

* Jeśli nie dotyczy proszę wykreślić lub nie wypełniać

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty tj. w przypadku:

- Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………..

tel. ……………………………, fax …………………………e-mail ……………………………….

- Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*niewłaściwe skreślić.

- Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 2 do SWZ Nr 2/PN/S/SCK/2018 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnych, oświadczamy, że:

  - Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w przedmicie zamówienia dzialalności lub czynności,

  - posiadamy wiedzę i doświadczenie,

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie ,

  - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                                        ………………………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 3 do SWZ Nr 2/PN/S/SCK/2018 |
| --- | --- |

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

| l.p. | Zamawiający (nazwa i adres) | Przedmiot dostawy | Termin realizacji dostawy | Wartość zrealizowanej dostawy brutto -zł- | Podmiot, który zrealizował zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć referencje bądź inne dokumenty, z których wynika fakt należytego wykonania dostaw wymienionych w powyższej tabeli.

………………..                                                                             ……………………………………….

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

| Projekt umowy | Załącznik nr 4 do SWZ Nr 2/PN/S/SCK/2018 |
| --- | --- |

UMOWA nr 2/PN/S/SCK/2018

zawarta w Płońsku, dnia ……………...2018 roku pomiędzy:

| Zamawiający: |  | Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| reprezentowanym przez: Dariusza Matuszewskiego – Prezesa Zarządu, |  | reprezentowanym przez: …………………………………………………………… |
| zwanym dalej „Zamawiającym” |  | zwanym dalej „Wykonawcą” |
| Adres do doręczania faktur oraz korespondencji dla Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 |  | Adres do korespondencji dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| NIP Zamawiającego: 567-000-41-26 |  | NIP Wykonawcy: |
| REGON Zamawiającego: 130314574 |  | REGON Wykonawcy: |
| Nr rachunku bankowego Zamawiającego: 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002 |  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………….. |

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnych.

- Podwozie marki ……………, typ ……..…., model ………………, nr VIN ……………….., rok produkcji ………….,

- Zabudowa typ/marka/model ………………………………………., nr fabryczny ……………………., rok produkcji ……………….

- Parametry techniczne podwozia:

- DMC – 18 – 19 Mg,

- Dwuosiowy - rozstaw osi 3800 - 4200 mm.

- Silnik:

- Wysokoprężny 290 - 400 KM,

- Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6,

- Skrzynia biegów półautomatyczna lub manualna,

- Wydech wyprowadzony do góry,

- Odsilnikowa przystawka odbioru mocy,

- Tempomat do sterowania pracą pompy,

- Ograniczenie prędkości do 85 km/h (+/- 1 km/h).

- Oś przednia:

- Przednie zawieszenie – resory paraboliczne nośność min. 7,5 Mg,

- Stabilizator osi przedniej.

- Oś tylna:

- Tylne zawieszenie - pneumatyczne nośność min. 12 Mg,

- Stabilizator osi tylnej,

- Regulacja wysokości zawieszenia,

- Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,

- Regulacja wysokości zawieszenia.

- Przystawki odbioru mocy:

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy.

- Układ hamulcowy:

- Hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe,

- Układ hamulcowy z systemem ABS,

- System kontroli poślizgu + ESP,

- Hamulec silnikowy,

- Osuszacz powietrza podgrzewany.

- Układ kierowniczy:

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem,

- Fabryczny immobiliser.

- Zbiornik paliwa 250 -300 litrów z zamykanym korkiem,

- Koła 22,5 z oponami 315/80R, bieżnik do warunków terenowych,

- Akustyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,

- Kabina:

- Kabina dzienna 3 miejscowa,

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

- Klimatyzacja manualna,

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- Szyby sterowane elektrycznie,

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- Światła do jazdy dziennej,

- Regulacja zasięgu świateł,

- Tempomat,

- Komputer pokładowy,

- Tachograf cyfrowy posiadający legalizację,

- Radio z 2 głośnikami,

- Osłona przeciwsłoneczna kabiny,

- Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD,

- Dywaniki gumowe,

- Pokrowce na siedzenia,

- Belka oświetleniowa led min. 1 szt. ostrzegawcza na kabinie kierowcy,

- Lampa ostrzegawcza led min. 2 szt. z tyłu pojazdu,

- Dwa komplety kluczyków, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka.

- Parametry techniczne zabudowy:

- Zbiornik:

- Zbiornik główny – dzielony przegrodą stałą lub ruchomą, ze stali kwasoodpornej lub czarnej,

- Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym.

- Podziały zbiorników

- Pojemność zbiorników: całkowita min. 9000 litrów,

- Komora szlamu min. 5500 l,

- Komora wody min. 2500 l.

- Napełnianie komory wody:

- Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą,

- Sprzęgło do węża strażackiego,

- Pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem,

- Spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN 80 wyposażonym w sprzęgło strażackie i zasuwę odcinającą.

- Opróżnianie komory szlamu:

- Tłokiem oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej lub poprzez podniesienie całego zbiornika,

- Zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika w przypadku ruchomej przegrody,

- Regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego, w przypadku ruchomej przegrody.

- Dennica zamykająca/opróżniająca:

- Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz,

- Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt. olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej,

- Dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem,

- Ryglowanie dennicy hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem,

- Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności.

- Koryto zrzutowe szlamu:

- Z blachy stalowej nierdzewnej, z wzmocnionymi krawędziami,

- Zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika,

- Ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem.

- Kontrola napełnienia komory szlamu:

- Wyskalowany wskaźnik pływakowy.

- Zrzut wody z nad szlamu:

- Możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku,

- Rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu,

- Odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej.

- Pompa ssąca:

- Chłodzenie cieczą lub powietrzem,

- Wydajność ssania min. 1300 m³/h (w swobodnym przepływie).

- Napęd pompy ssącej:

- Z przystawki mocy poprzez  przekładnię wielopasową,

- Osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza,

- Przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów,

- Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego.

- Pompa wodna ciśnieniowa:

- Pompa nurnikowa,

- Wydajność min. 200 l/min przy min. 170 bar.

- Napęd pompy ciśnieniowej:

- Z przystawki mocy podwozia, mechanicznie poprzez przekładnię pasową,

- Pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa,

- Łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych,

- Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania.

- System zabezpieczający pompę wodną:

- Zawór przeciążeniowy,

- Akustyczny sygnał niskiego stanu wody,

- Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody.

- Układ ssania:

- Wysięgnik z napędem hydraulicznym,

- Wąż ssawny, min. DN100, czynna długość węża min. 10 mb.

- Główny kołowrót ciśnieniowy:

- Sterowany hydraulicznie,

- Pojemność min. 120 mb dla węża min. DN25.

- Wysięgnik hydrauliczny:

- Obracany hydraulicznie o min. 180o,

- Ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie),

- Zasięg pracy – min. 2500 mm od osi wzdłużnej pojazdu.

- Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

- Pojemność węża min. DN1/2 – min. 40 mb,

- Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem,

- Napęd hydrauliczny lub zwijany ręcznie.

- Winda

- Linka stalowa – min. 12 mb,

- Rejestrowany udźwig – 250 kg,

- Napęd hydrauliczny.

- Stanowisko obsługi do sterowania ręcznego ze skrzynki montowanej na pojeździe,

- Stanowisko obsługi do sterowania radiowego,

- Stanowisko obsługi do sterowania kablem do zdalnego sterowania,

Ww stanowiska muszą zapewniać:

- sterowanie bębnem z wężem ssącym oraz ramieniem teleskopowym,

- sterowanie bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego,

- włączenie/wyłączenie pompy ciśnieniowej,

- zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej,

- włączenie / wyłączenie pompy ssącej,

- start / stop,

- wyłącznik bezpieczeństwa.

- System hydrauliczny:

- Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji.

- System pneumatyczny:

- Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze,

- Ogrzewanie zimowe:

- Gwarancja pracy w temperaturze do min. -15o C.

- Wanny na węże

- Otwarte wanny wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Zabudowane na stabilnej konsoli,

- Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia.

- Skrzynki na wyposażenie:

- Wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Zamykane na klucz.

- Skrzynia na odpady:

- Wykonany z blachy stalowej nierdzewnej,

- Z tyłu pojazdu,

- Wywracana dla opróżnienia i zdejmowana.

- Oświetlenie do pracy nocnej:

- Lampy halogenowe - po jednej na każdą ze stron,

- Min. 1 sztuka dodatkowa – halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem,

- Min. 1 szt. z tyłu, na dennicy, na wysokości kamery cofania.

- Jakość wykonania:

- Producent powinien posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008,

- Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE.

- Wyposażenie dodatkowe zabudowanego pojazdu:

- Głowica kanałowa z wkładem ceramicznym 1 cal szt. 1,

- Głowica stożkowa z wkładem ceramicznym 1 cal szt.1,

- Dysza przebijająca z wkładem ceramicznym 1 cal szt.1,

- Banan szt. 1,

- Rolka prowadząca szt. 1,

- Inżektor szt. 1,

- Imadło.

- Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- katalog części zamiennych,

- 2 komplety kluczyków,

- dokumenty niezbędne do rejestracji kompletnego pojazdu.

- Pozostałe warunki:

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria będzie usunięta niezwłocznie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada serwis zlokalizowany w miejscowości ………………,

- W okresie trwania gwarancji, w przypadku awarii trwającej więcej niż 3 dni, Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy, spełniający wszystkie warunki pojazdu przekazanego do naprawy.

- W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu.

- Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy i oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania opisane w swz i złożonej ofercie.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej wymaganiami, z należytą starannością oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018 roku.

- Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego zlokalizowana w Płońsku przy ul. Mickiewicza 4.

- Odbioru technicznego pojazdu dokona powołana przez Zamawiającego komisja, która zbada zgodność parametrów technicznych pojazdu z zapisami zawartymi w swz i opracowanej na jej podstawie ofercie.

- Z czynności odbioru pojazdu, strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia i wyznaczy w tym celu inny termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nie dające się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie tych wad w odpowiednim terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancję jakości:

- na podwozie na okres 24 miesięcy, liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez wad,

- na zabudowę na okres 24 miesięcy, liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

- Gwarancja powinna być udzielona w formie pisemnej.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producenta przedmiotu umowy.

- Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Wykonawca oświadcza, że czynności prowadzone w ramach gwarancji wykonywane będą profesjonalnie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych czynności.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

........................................... zł netto (słownie ...........................................................................................)

........................................... zł podatek VAT (słownie .............................................................................)

.......................................... zł brutto (słownie ..........................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 jest ceną całkowitą i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym cenę zakupu spełniającego wymagania zamawiającego pojazdu, koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego, należne podatki, opłaty, szkolenie pracowników i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.

- Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 nie będzie podlegać zmianom.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego pojazdu bez wad i usterek, podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 5

- W przypadku niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy oraz przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych powyżej powodów uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zrealizowania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad bądź usterek, stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin na usunięcie wad bądź usterek określony będzie w protokole odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii pojazdu powyżej 3 dni w okresie gwarancji liczonej od dnia wyznaczonego na jej usunięcie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, za odstąpienie od umowy z własnej winy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku nieregulowania należności w terminie umownym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 8

Dopuszcza się możliwość wprowadzenie do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.

§ 9

- Zamawiający na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.

- Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe kierownika i pracowników Zamawiającego, w tym imiona i nazwiska, stanowiska, nr telefonów, adres e-mail.

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywanie się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- Zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu,

- Dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę,

- Przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Zamawiający będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający										Wykonawca